## Slide 1: Planification de maintenances des aéronefs militaires
F. Peschiera
A. Haït
O. Battaïa

## Slide 2: Introduction

## Slide 3
Agenda
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018

## Slide 4: Définition du problème

## Slide 5: Affecter
les avions aux missions
Une flotte hétérogène d’avions :
Butées calendaires
Butées horaires
Fonctionnalités
Un ensemble de missions à réaliser
Dates de début et fin
Nombre d’avions par mois
Nombre d’heures par avion et par mois
Fonctionnalités requises
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018
Définition du problème

## Slide 6: Planifier
les opérations de maintenance
Chaque maintenance suit les règles suivantes
La durée est de 6 mois consécutifs
Le nombre maximal d’heures de vol entre deux maintenances est 1000h
Le nombre maximal de mois entre deux maintenances est 60 mois
Les états possibles d’un aéronef :
En mission
En maintenance
En stockage
Disponible
Planification de maintenances des aéronefs militaires
Définition du problème
06/06/2018

## Slide 7: Optimisation
Modèle mathématique
Objectifs
Maximiser la disponibilité
Minimiser le coût (en réduisant le nombre de maintenances)
Contraintes
RQ001: heures de missions
RQ002: aéronefs affectés
RQ003: besoins de maintenance
RQ004: durée de maintenance
RQ005: disponibilité
RQ006: capacité de maintenance
RQ007: état final
RQ008: stockage
Planification de maintenances des aéronefs militaires
Définition du problème
06/06/2018

## Slide 8: Etat de l’art

## Slide 9: FMP
Flight and Maintenance Planning problem.
Littérature scientifique :
Minimisation du nombre maximal de maintenances, affectations quotidiennes (États-Unis, Cho 2011)
Maximisation de la disponibilité, affectations mensuelles (Grèce, Kozanidis 2008)
Minimisation du nombre maximal de maintenances, affectations mensuelles (Pays-Bas. Verhoeff et al. 2015)
Conclusions sur les articles antérieurs :
flottes homogènes
contraintes différentes / objectifs différents
demande cumulée, pas d’affectation aux missions
Planification de maintenances des aéronefs militaires
Etat de l’art
06/06/2018

## Slide 10: Modèle mathématique

## Slide 11
Minimiser le nombre maximal de maintenances et le nombre maximal d’aéronefs indisponibles.
Modèle mathématique
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018

## Slide 12
Calcul des heures de vol restantes pour chaque avion :
Modèle mathématique
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018

## Slide 13
Premiers résultats
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018

## Slide 14: Perspectives

## Slide 15
L’amélioration du modèle mathématique: casser les symétries, reformuler les objectifs
Solutions techniques alternatives: essayer d’autres méthodes de résolution
Continuer le dialogue avec les utilisateurs: ajouter de nouvelles contraintes, valider les résultats
Perspectives
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018

## Slide 16: Références

## Slide 17
Cho, P. 2011. “Optimal Scheduling of Fighter AircraftMaintenance.” PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology.
Kozanidis, G. 2008. “A Multiobjective Model for Maximizing Fleet Availability under the Presence of Flight and Maintenance Requirements.” Journal of Advanced Transportation 43 (2): 155–82.
Verhoeff, M., W. J C Verhagen, and R. Curran. 2015. “Maximizing operational readiness in military aviation by optimizing flight and maintenance planning.” Transportation Research Procedia 10 (July). Elsevier B.V.: 941–50.
Références
Planification de maintenances des aéronefs militaires
06/06/2018